## Slide 1: diseÑo del Conjunto de Instrucciones
Universidad Nacional de Ingeniería
Arquitectura de Máquinas Computadoras II
Unidad 3:

## Slide 2: Conjunto de Instrucciones
Conjunto formado por todas las instrucciones de un procesador específico.
  Notacion: I
También denominado “repertorio de instrucciones”
Principal atributo de una arquitectura.
Habilita al programador para interactuar con el procesador.

## Slide 3: Características del Conjunto de Instrucciones
Completitud: | El conjunto de instrucciones debe permitir ejecutar todas las operaciones que es capaz de realizar el procesador.
Ortogonalidad: | Debe permitir que todas las operaciones se realicen con todos los tipos de datos que aplican para la misma.
Eficiencia: | Debe permitir ejecutar todas las operaciones del procesador pero sin redundancias. Si ya una operación puede realizarse con una instrucción x no es eficiente que exista una instrucción y para la misma operación.

## Slide 4: Instrucción
Tipo de “dato” especial que se almacena en memoria: tira de bits
Ordena o instruye al procesador que realice una de sus operaciones.
Proporciona al procesador toda la información requerida para ejecutarla:
  Operación
  Operandos

## Slide 5: Tipos de Instrucciones
Tipo | Categoría | Uso | Ejemplos
Propósito General | Transferencia | Mover datos entre operandos | MOVE, LOAD, STORE
 | Aritméticas | Operaciones aritméticas. | ADD, SUB, DIV, MUL, INC, DEC
 | Lógicas y manejo de bits (bitwise) | Operaciones lógicas y de corrimiento de bits. | AND, OR, NOT, RSH, LROT
 | De Comparación | Operaciones que comparan los valores de los operandos. Sirven de base para las de saltos | CMP
 | Control de flujo de Programa | Permite modificar la secuencia del programa para implementar sentencias de selección, ciclos y llamadas a subrutinas. | JP, JR, BRN, CALL, RET
 | Entrada / Salida | Permite el acceso a direcciones del espacio de E/S. | IN, OUT
Propósito Específico | Tratamiento de Cadenas (Strings) | Manipulación de cadenas | COMSTR, CATSTR
 | Polinomios y funciones científicas, Vectores y Matrices | Para aplicaciones científicas. La instrucción implementada en Hardware acelera la ejecución. También se consideran datos especiales como Vectores, Listas y Matrices | EVALUATEPOL, VADD
Privilegiadas | Interrupciones y Excepciones | Solicitud de atención de los dispositivos de E/S y Tratamiento de condiciones anormales del procesador | INT, TRAP
 | De control del Sistema | Protección de Memoria, Detención del programa, reinicio o detención del ordenador, etc. | HALT, NOP

## Slide 6: Formato de Instrucción
Estructura interna de la cadena de bits dentro de la instrucción
Organizada en bloques, cada uno de los cuales se organiza en “campos de bits”
Dos Bloques: Identificación y Direccionamiento
  Bloque de identificación: un solo campo de Código de operación
  Bloque de direccionamiento: 0 a más campos de dirección u operando.

## Slide 7: Formato de Instrucción
Código de Operación: Indica qué operación se debe realizar
Campo de Dirección u Operando: Indican con qué operandos se realizará la operación
Modo de Direccionamiento: Dónde está y cómo obtener el operando: Determina la dirección efectiva (EA) del operando
Valores: Necesarios para Calcular la EA del opernado: R, @ o valor del operando: N.

## Slide 8: Formato de Instrucción
Puede ser Fijo o Variable
  Fijo: Todas las instrucciones del mismo tamaño. (P.e: 32 bits)
  Variable: Las instrucciones varían en tamaño, en dependencia de la operación o la cantidad o tipos de operandos: No es lo mismo especificar uno de ocho registros (3 bits) que una dirección de 16 bits.
L (F) = tamaño en bits del formato de instrucción.

## Slide 9: Codificación de la Operación
Código de Operación: identificar la operación a realizar
  ¿Cómo lo definimos?
    Primera opción: Darle un número consecutivo de identificación a cada instrucción
    Por ejemplo: Supongamos que estamos diseñando una arquitectura mínima de R2 y tenemos 8 instrucciones: MOV, AND, ADD, SUB, DIV, MUL, JGZ y JEZ.
    Entonces, podemos asignarle un número a cada instrucción: MOV= 0, AND= 1, ADD = 2, SUB = 3, DIV = 4, MUL =5, JGZ = 6 y JEZ = 7.
    El código de operación (CO) es entonces, el número asignado en binario.
    Como son 8 instrucciones, requerimos solo 3 bits para el CO. Así: MOV= 000, AND= 001, ADD = 010, SUB = 011, DIV = 100, MUL = 101, JGZ = 110 y JEZ = 111.

## Slide 10: Código de Bloque Fijo
Esta técnica se denomina Código de bloque fijo
  Usamos una cantidad fija de bits para codificar la operación
  Cada instrucción tiene un número consecutivo de identificación
Simple y fácil de enteder
Fácil de implementar (decodificador determina la instrucción)
La cantidad de bits depende del número de istrucciones de conjunto: Dado i = n(I) entonces:
    L (co) = log2(i)

## Slide 11: Código de Bloque Fijo
Ejemplo de Implementación:
MOV
AND
ADD
SUB
DIV
MUL
JGZ
JEZ
DECODER
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
0
1
0
010 = 2  ADD
ADD
E

## Slide 12: Código de Bloque Fijo
Ejemplo: Se requiere codificar la operación de un conjunto de instrucciones formado por 10 instrucciones de 3 direcciones, 10 instrucciones de 2 direcciones, 5 instrucciones de 1 dirección y 5 instrucciones de 0 direcciones:
Son en total 10+10+5+5=30 instrucciones.
          L (co) = log2(i) = 5 bits
    Facilita buscar la potencia de 2 inmediata superior que contenga a 30 => 25 = 32  L (co) = 5.
      Sobran dos códigos que no se usan => Tratar casos como excepción de código inválido.

## Slide 13: Código de Bloque Fijo
Otro ejemplo: Se requiere codificar la operación de un conjunto de instrucciones formado por 15 instrucciones de 2 direcciones, en un formato de 16 bits, teniendo 6 bits por cada campo de direcciones:
  Dos campos de operación consumen 2 x 6 = 12 bits, quedando solo 16 -12 = 4 bits para codificar el CO.
  Dado que L (co) = log2(15) = 4 bits, entonces queda perfecto y me sobra 1 combinación como excepción.
CO | O2 | O1
4 bits | 6 bits | 6bits

## Slide 14: Código de Bloque Fijo
¿Qué pasa si en el ejemplo anterior se requieren además 30 instrucciones de 1 operando?
      Serían 15 + 30 = 45 instruciones y  L (co) = 6.
No caben en el formato de 16 bits, se requerirían 18 bits. Para que quepan se debería extender el formato a 18 bits.
Los formatos suelen ser múltiplos del byte (memorias direccionables por byte), por tanto debería ser de 24 bits.
Si se hace: Desperdicio de bits: si M direccionable por byte => 3 bytes requeridos y 6 desperdiciados por c/u. Dos ciclos para traer la instrucción.

## Slide 15: Código de Bloque Fijo
Pero, observemos que no todos los bits se usan …
En las instrucciones de 1 operando no se usan los bits del campo O2.
Segunda opción: Extender el CO sobre estos bits que no se usan en las instrucciones de 1 operando, eso permitirá más instrucciones en el mismo formato
Dos grupos de instrucciones. 2ops: L (co) = 4 y 1op: L (co) = 10
CO | O2 | O1
CO | O2 (No se usan) | O1

## Slide 16: Código de Bloque Extendido
Técnica denominada Código de bloque extendido.
  Extiende el CO sobre los bits de campos de operandos que no se usan cuando existen instrucciones de varias direcciones.
  Permite mantener fijo el tamaño del formato de instrucción.
  Define varios grupos de instrucciones internamente, cada grupo tiene diferente cantidad de bits en su código de operación (CO variable).
  Define varios formatos de instrucción.
¿Cómo podrá saber el Procesador que una instrucción es de un grupo o de otro (cúantos bits tiene el CO) ?
    Uso de combinaciones (códigos) del grupo anterior como identificadores.

## Slide 17: Código de Bloque Extendido
Retomemos el ejemplo anterior: Conjunto de instrucciones formado por 15 instrucciones de 2 direcciones, y 30 instrucciones de 1 dirección, en un formato de 16 bits, teniendo 6 bits por cada campo de direcciones:
Las primeras 15 instrucciones requieren 2 operandos y por tanto solo tienen 4 bits para CO.
Las segundas 30 instrucciones solo usan 1 operando y por tanto podrían usar los 6 bits del operando 2 para codificar instrucciones.
Se requiere que sobre un código de 4 bits para que sirva como identificador para el segundo grupo.
CO (4 bits ) | O2 (6 bits) | O1 (6 bits)
CO (4 bits ) | O2 (6 bits) | O1 (6 bits)
CO (Extendido 4 + 6 = 10 bits) |  | O1 (6 bits)

## Slide 18: Código de Bloque Extendido
CO
XXXXXX
0000
XXXXXX
1
XXXXXX
0001
XXXXXX
2
XXXXXX
1110
XXXXXX
15
O1
O2
…
…
…
G1: 15 instrucciones de 2 operandos
…
1111
1111
1111
000000
000001
011101
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
…
…
…
G2: 30 instrucciones de 1 operando
1
2
30
…
Para el ejemplo anterior:

## Slide 19: Código de Bloque Extendido
Ejemplo de Implementación:
DECODER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
DECODER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
63
…
E
E
Indicador de G2
CO
(G1)
O2
(CO del G2)
6

## Slide 20: Técnica de Huffman
Tercera opción: Emplear el algoritmo de Huffman para codificar la operación.
Basado sobre la teoría estadística de las comunicaciones.
Código variable.
Asigna el código más corto a las operaciones más frecuentes.
El más eficiente en cuanto a la optimización de los bits empleados para código de operación.
Requiere tener información empírica de la frecuencia relativa (probabilidad) de cada operación en los programas.

## Slide 21: Técnica de Huffman
Ejemplo: Codificar un conjunto de instrucciones de acumulador con las siguientes frecuencias relativas:
Nemónicos de Instrucciones | Frecuencia Relativa
LOAD | 1/4
STORE | 1/4
ADD | 1/8
AND | 1/8
NOT | 1/16
RSHIFT | 1/16
JUMP | 1/16
HALT | 1/16

## Slide 22: Técnica de Huffman
1: Ordenar las operaciones de mayor a menor por su frecuencia relativa y de izquierda a derecha.
2: Crear nodos de un árbol para cada operación poniendo su frecuencia relativa por peso.
LOAD STORE ADD AND NOT RSHIFT JUMP HALT
1/4
1/4
1/8
1/8
1/16
1/16
1/16
1/16
3: Asociar los nodos con el menor peso mediante suma para genera nuevos nodos, repetir hasta que no queden posibles asociaciones.

## Slide 23
Nemónicos de Instrucciones | Frecuencia Relativa
LOAD | 1/4
STORE | 1/4
ADD | 1/8
AND | 1/8
NOT | 1/16
RSHIFT | 1/16
JUMP | 1/16
HALT | 1/16

## Slide 24: Técnica de Huffman
LOAD STORE ADD AND NOT RSHIFT JUMP HALT
1/4
1/4
1/8
1/8
1/16
1/16
1/16
1/16
1/8
1/8
1/4
1/4
1/2
1/2
1

## Slide 25: Técnica de Huffman
4: Etiquetar con 0 las ramas derechas del árbol y con 1 las ramas izquierdas.

## Slide 26: Técnica de Huffman
LOAD STORE ADD AND NOT RSHIFT JUMP HALT
1/4
1/4
1/8
1/8
1/16
1/16
1/16
1/16
1/8
1/8
1/4
1/4
1/2
1/2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 27: Técnica de Huffman
4: Etiquetar con 0 las ramas derechas del árbol y con 1 las ramas izquierdas.
5: Determinar el código de cada operación recorriendo el árbol de la raíz a la hoja de la operación correspodiente, yuxtaponiendo las etiquetas de los arcos o ramas por la que se transita.

## Slide 28: Técnica de Huffman
LOAD STORE ADD AND NOT RSHIFT JUMP HALT
1/4
1/4
1/8
1/8
1/16
1/16
1/16
1/16
1/8
1/8
1/4
1/4
1/2
1/2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
LOAD = 11
1
0
STORE = 10
0
1
1
ADD = 011
0
1
0
AND = 010
0
0
1
1
NOT = 0011
0
0
1
0
RSHIFT = 0010
0
0
0
1
JUMP = 0001
0
0
0
0
HALT = 0000

## Slide 29: Técnica de Huffman
De acuerdo a la teoría estadística de las comunicaciones, el número promedio de bits empleados por un código es:
Y el número óptimo de bits en un código es:
Con lo cual la redundancia de bits es:
R = LA - LO
LA

## Slide 30: Técnica de Huffman
Del ejemplo anterior podemos ver que para Huffman LA es:
Cuando en bloque fijo sería 3 bits
Y el óptimo es:
Así la Redundancia es 0, por tanto la codificación Huffman es la más óptima en cuanto al uso de bits de codificación.
L (CO)med = 2(1/4 )+2(1/4) + 3(1/8) +3(1/8) + 4(1/16) + 4(1/16 )+ 4(1/16) + 4(1/16)
= 1 + ¾ + 1 = 2.75 bits.
L (CO)med = 3(1/4 +1/4) + 3(1/8 + 1/8) +3(1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16)
= 3/2 + ¾ + ¾ = 3 bits.
LO = ­­–[2(1/4) log2(1/4) + 2(1/8)log2(1/8) + 4(1/16)log2(1/16)] = 2.75 bits.

## Slide 31: Campos de Dirección
Explicitan los operandos con los que la instrucción realizará la operación.
Estos pueden estar:
  Definido inmediatamente en la instrucción.
  Directamente en el procesador: Registro de Propósito General
  En la Memoria.
Forma de definir la dirección efectiva (EA) del operando y obtener su valor: Modo de direccionamiento.

## Slide 32: Campos de Dirección
Bloque de direccionamiento: Campos de Dirección
Campo de dirección: modo de direccionamiento + valores
Valores: información requerida para obtener la EA y operando a partir del modo:
  Número (n): Valor es el operando o un desplazamiento para calcularlo.
  Registro (R): Valor es el índice o número de registro.
  Memoria (M): Valores permiten calcular la EA

## Slide 33: Modos de Direccionamiento
Forma de determinar la Dirección Efectiva del operando y cómo obtenerlo.
Modos básicos y modos compuestos
  Básicos: Un solo valor está presente en el campo de dirección: Valor, Índice del Registro o Dirección de Memoria.
  Compuestos: Se requiere más de un valor para calcular la dirección efectiva del operando.

## Slide 34: Modos Básicos
A. Inmediato: Operando definido en la instrucción.
      MOV R5, 5 ; R5  5
Ventajas: Forma sencilla de obtención del operando.
Desventaja: Sólo permite operandos fuente y valores constantes.
Uso: Inicialización de variables y declaración de constantes.

## Slide 35: Modos Básicos
B. Directo o Registro: Operando se encuentra en un registro del CPU.
      MOV R5, R7 ; R5  [R7]

## Slide 36: Modos Básicos
B. Directo o Registro: Operando se encuentra en un registro del CPU.
      MOV R5, R7 ; R5  5
Ventajas: i) Rapidez de acceso, ii) El operando ya está dentro del procesador, iii) Pocos bits para codificar los registros.
Desventajas: i) Requerido continuo intercambio con una variable si pocos registros.
Uso: Almacenar datos que se utilizan con mucha frecuencia.

## Slide 37: Modos Básicos
C. Absoluto: Operando se encuentra en una variable en Memoria.
      MOV R5, (1000) ; R5  M(1000)
      MOV R5, A : R5  M(A)

## Slide 38: Modos Básicos
C. Absoluto: Operando se encuentra en una variable en Memoria.
      MOV R5, (1000) ; R5  M(1000)
      MOV R5, A ; R5  M(A)
Ventajas: Permite acceder a cualquier dirección de memoria.
Desventajas: i) Requiere muchos bits para el direccionamiento, ii) Requiere soporte especial en programas portables.
Uso: Saltos absolutos, Rutinas fijas, paso de parámetros, puertos de E/S.

## Slide 39: Modos Básicos
D. Indirecto de registro: Uso de registro como puntero a variable en memoria.
      MOV R5, (R3) ; R5  M(R3)

## Slide 40: Modos Básicos
D. Indirecto de registro: Uso de registro como puntero a variable en memoria.
      MOV R5, (R3) ; R5  M(R3)
Ventajas: i) Permite acceder a direcciones de memoria usando un registro, ii) Flexibiliza el uso punteros, vectores y estructuras.
Desventajas: i) Requiere que se cargue la dirección al registro, ii) Limita el uso de registros para operandos.
Uso: Acceso a elementos de datos estructurados y paso de parámetros a subrutinas.

## Slide 41: Modos Básicos
E. Indirecto de memoria: Uso de variable de memoria como puntero a otras localidades en memoria. El valor especifica la dirección de memoria en cuyo contenido está la dirección efectiva del operando.
      MOV R5, (A) ; R5  M(M(A))
      MOV R5, ((1000)) ; R5  M(M(1000))

## Slide 42: Modos Básicos
E. Indirecto de memoria: Uso de variable de memoria como puntero a otras localidades en memoria.
      MOV R5, (A) ; R5  M(M(A))
      MOV R5, ((1000)) ; R5  M(M(1000))
Ventajas: i) Permite implementar punteros en memoria.
Desventajas: i) Requiere múltiples accesos a memoria.
Uso: No frecuente. Punteros a datos estructurados, selector de variables.

## Slide 43: Modos Básicos
F. Autoincremento: Variante del modo indirecto de registro. El registro se autoincrementa una vez accedemos a la dirección.
MOV R5, (R3)+ ; R5  M(R3), R3  [R3]+1

## Slide 44: Modos Básicos
F. Autoincremento: Indirecto de registro con incremento del puntero a próximo elemento.
      MOV R5, (R3)+ ; R5  M(R3), R3  [R3]+1
Ventajas: i) Acceso eficiente a elementos consecutivos en arreglos.
Desventajas: i) Las del indirecto de registro, ii) No se puede usar como puntero a estructuras de elementos de tamaño variable.
Uso: Recorrer los elementos de arreglos secuencialmente de inicio a fin.

## Slide 45: Modos Básicos
G. Autodecremento: Similar al autoincremento, pero el registro se decrementa antes de acceder a la dirección.
MOV R5, -(R3) ; R3  [R3]-1, R5  M(R3)

## Slide 46: Modos Básicos
F. Autodecremento: Indirecto de registro con previo decremento del puntero.
      MOV R5, -(R3) ; R3  [R3]-1, R5  M(R3)
Ventajas: i) Agiliza el uso de punteros, vectores y estructuras estáticas al autodecrementarse.
Desventajas: i) Mismas que autoincremento.
Uso: Recorrer los elementos de arreglos secuencialmente, pero del final hacia el inicio.

## Slide 47: Modos Básicos
H e I. Autoincremento y autodecremento indirectos: Estos modos pueden tener su indirecto. De esta forma actúan como punteros a arreglos de punteros.
MOV R5, ((R3)+) ; R5M(M(R3)), R3[R3]+1
MOV R5, (-(R3)) ; R3[R3]-1, R5M(M(R3))
Ventajas: i) Agiliza el recorrido de arreglos de punteros al auto{in|de}crementarse.
Desventajas: i) Múltiples accesos a memoria.
Uso: No frecuente. Recorrer arreglos de punteros.

## Slide 48: Modos Compuestos o Desplazados
Usan más de un valor.
Modos flexibles para direccionamiento dinámico: controlar acceso a cualquier localidad de datos en Memoria.
Obtienen la EA calculándola por suma entre Registros con valores numéricos.
Recorrer estructuras de datos.

## Slide 49: Modos Compuestos o Desplazados
Modos complejos donde se incluye también escalación (Uno de los valores es multiplicado por una constante que representa el tamaño del elemento).
Caso de interés es el modo relativo, donde el desplazamiento es relativo al valor de un registro.
El más útil de los relativos es el relativo al PC: instrucciones de salto

## Slide 50: Modos Compuestos o Desplazados
J. Índice o Indizado: Posee una dirección o registro base y un registro índice. La EA se obtiene sumando la base con el índice.
MOV R5, 1000(R3) ; R5M(1000+[R3])
MOV R5, R7(R3) ; R5M([R7] + [R3])

## Slide 51: Modos Compuestos o Desplazados
J. Indice: EA se obtiene sumando la base con el índice.
MOV R5, 1000(R3) ; R5M(1000+[R3])
MOV R5, R7(R3) ; R5M([R7] + [R3])
Ventajas: i) Acceso eficiente a arreglos y estructuras en la memoria. Es considerado uno de los modos más versátiles de acceso a memoria.
Desventajas: i) Precisa cargar y actualizar el índice por aparte.
Uso: Acceder elementos de estructuras de datos o Recorrer arreglos secuencialmente, sean de tamaño fijo o variable.

## Slide 52: Modos Compuestos o Desplazados
K. Indirecto de índice: Indirecto del modo de índice.
MOV R5, (1000(R3)) ; R5M(M(1000+[R3]))
MOV R5, (R7(R3)) ; R5M(M([R7] + [R3]))
Ventajas: i) Acceso eficiente a arreglos de punteros en memoria.
Desventajas: i)Requiere múltiples accesos a memoria.
Uso: Acceder elementos de arreglos de punteros en memoria no necesariamente en orden secuencial.

## Slide 53: Modos Compuestos o desplazados
L. Base - Desplazamiento: Posee una dirección o registro base y un valor de desplazamiento. La EA se obtiene sumando la base con el desplazamiento.
MOV R5, 1000(10) o MOV R5, 1000:10 ; R5M(1000+10)
MOV R5, R7(10) o MOV R5, R7:10 ; R5M([R7] + 10)

## Slide 54: Modos Compuestos o Desplazados
L. Base - Desplazamiento: EA se obtiene por suma de base con desplazamiento.
MOV R5, 1000(10) o MOV R5, 1000:10 ; R5M(1000+10)
MOV R5, R7(10) o MOV R5, R7:10 ; R5M([R7] + 10)
Ventajas: i) Cambiando la base se puede acceder al mismo elemento de varias estructuras, ii) Permite desplazarse en un área de memoria cuyo punto de referencia es la dirección base, iii) Permite desplazamientos fijos relativos a un punto móvil.
Desventajas: i) Requiere control de la base.
Uso: Acceder elementos de estructuras de datos. Implementación de memoria segmentada (caso de arquitectura x86 de 16 bits)

## Slide 55: Modos Compuestos o Desplazados
M. Base – desplazamiento escalado: EA se obtiene por suma de base más desplazamiento escalado (multiplicado por una constante). Usa un registro o valor base + un registro índice * una constante.
    MOV R5, 1000(R3*2) ; R5M(1000+[R3]*2)
    MOV R5, R7(R3*4) ; R5M([R7] +[R3]*4)
Ventajas: i) Elimina la necesidad de calcular el índice por aparte.
Desventajas: i) Requiere mayor control del programador. Fácil de confundirse.
Uso: Recorrer arreglos de diferentes tipos de datos en memorias direccionables por byte.

## Slide 56: Modos Compuestos o Desplazados
N. Relativo: Este modo es una variante del modo base-desplazamiento. La base es siempre un registro y el desplazamiento puede ser un valor o un cálculo registro-valor. El resultado de la operación normalmente actualiza el valor del registro base.
El más usado es el modo Relativo al PC que se emplea en las instrucciones de salto.

## Slide 57: Codificación del operando
La codificación del operando es similar a la del CO.
Se codifican el Modo de Direccionamiento y los valores se expresan per se en binario.
Se prefiere emplear la técnica de bloque fijo para todos los campos por cuanto es más fácil de emplear y los modos de direccionamiento suelen ser muy pocos.
Algunas arquitecturas estructuran internamente los bits de codificación de modo por orden.
  Un ejemplo interesante es el bit de indirecto que usa la PDP 11

## Slide 58: Codificación del operando
Ejemplo de estructuración interna de código: Uso del bit de indirecto en la arquitectura PDP.
  Este bit se emplea para diferenciar los modos directos de su correspondiente indirecto sólo en un bit (el lsb del campo de MD)
  Si el bit de indirecto es 1 el modo en cuestión es indirecto. Por ejemplo, supongamos que se define la combinación 000 para el modo Directo de Registro, entonces la combinación 001 deberá corresponder al modo Indirecto de Registros.
  Esta técnica simplifica mucho la implementación de la Unidad de Control.

## Slide 59: Codificación de la Instrucción
Ejemplo de codificación de instrucción: Formato R de PDP-11
Este formato se emplea para modos basados en registro.
Sintaxis: OP F, D
Ejemplo: ADD (R5), R3
Suponga CO(ADD) = 0010
Los Modos se codifican:
Modo de Direccionamiento | Código del MD | 
 | Base | Indirecto
Registro | 00 | 0
Registro Indirecto | 00 | 1
AutoIncremento | 01 | 0
AutoIncremento indirecto | 01 | 1
Autodecremento | 10 | 0
Autodecremento Indirecto | 10 | 1
Índice | 11 | 0
Índice Indirecto | 11 | 1
CO
MDf
Rf
MDd
Rd
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
CO (4 bits)
Bit de indirecto
Base MD Registro
Rf = R5 = 101
Operando Fuente (6 bits)
Operando Destino (6 bits)
Base MD Registro
Rd = R3 = 011
Directo
Op. Fuente: (R5) MD Indirecto de Registro = 001
Op.Destino: R3
MD Directo de Registro = 000